MYKOV CLEANER SOLUTION

MS 80115310295

# ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, VERIFIQUE O NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE USO E A VERSÃO CORRESPONDENTE NA EMBALAGEM DO MESMO.

PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE USO EM FORMATO IMPRESSO, SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: SAC (21) 3907 2534 / 0800 015 1414 / sac@kovalent.com.br

APRESENTAÇÃO

| Artigo nº | Apresentação |
| --- | --- |
| 5151000K 5152000K | 1000 mL 2000 mL |
| 5153000K | 3000 mL |
| 5155000K | 5000 mL |

FINALIDADE

Solução para a limpeza de aparelhos bioquímicos automáticos.

SUMÁRIO

A solução é indicada para uso em aparelhos automáticos.

MÉTODO

A limpeza atua removendo contaminantes que podem ficar nas cuvetas dos aparelhos.

A limpeza interna das cuvetas proporciona resultados com melhor precisão e reprodutibilidade.

REAGENTES

MyKov Cleaner Solution – contém agentes fibrinolíticos e surfactantes.

Material corrosivo!

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES

A solução é estável até o prazo da data de validade, se a contaminação for evitada, protegida da luz e da umidade, e armazenada a temperatura de 15 a 30 ºC.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

- Somente para uso diagnóstico in vitro.

- Seguir com rigor a metodologia proposta para a obtenção da limpeza adequada.

- A água utilizada na limpeza do material deve ser recente e isenta de contaminantes.

- A solução é corrosiva. Evitar contato com os olhos e pele. Em caso de contato, lavar imediatamente com água em abundância.

- Usar luvas de laboratório quando manusear o produto.

- O produto pode ser nocivo se ingerido ou inalado, em caso de ingestão, procurar socorro médico.

- Recomendamos aplicar as normas locais, estaduais e federais de proteção ambiental para que o descarte dos reagentes e do material biológico seja feito de acordo com a legislação vigente

- Por favor, consulte a ficha de segurança e tome as precauções necessárias para o manuseio de reagentes de laboratório. Para um diagnóstico final, os resultados devem sempre ser correlacionados com o histórico médico do paciente, exames clínicos e outros resultados.

- Não utilizar o produto em caso de danos na embalagem.

- É imprescindível que os instrumentos e equipamentos utilizados estejam devidamente calibrados e submetidos às manutenções periódicas.

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

Seguir as disposições da resolução em vigor que dispõe sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.

PREPARO DA SOLUÇÃO

O uso desta solução deve ser de acordo com o especificado no manual do fabricante do equipamento.

Para MyKov 600M: Não diluir. Pronto para uso.

Para MyKov 200, MyKov Lite (rotor), MyKov Plus, MyKov 240, MyKov 360: Diluir na proporção 1:10.

Para maiores informações, entre em contato com o SAC.

MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS

- Equipamento geral de laboratório.

GARANTIA

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

LITERATURA

1- QUIBASA: Dados do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento.

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

|  | Fabricante |
| --- | --- |
|  | Limite de temperatura |
|  | Produto para a saúde para diagnóstico in vitro |
|  | Cuidado |
|  | Consultar as instruções para utilização |
|  | Material reciclável |
|  | Não rejeitar diretamente para o ambiente |
|  | Código do lote |
|  | Data de fabricação |
|  | Validade |
|  | Riscos biológicos |
|  | Altamente tóxico |
|  | Corrosivo |
|  | Nocivo |

FABRICADO POR

## Kovalent do Brasil Ltda.

## Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jd. Bom Retiro

## São Gonçalo – RJ – CEP 24722-414 - Brasil

## www.kovalent.com.br

## CNPJ: 04.842.199/0001-56

## SAC: sac@kovalent.com.br - (21) 3907-2534 / 0800 105 1414

## Data de vencimento e nº de Lote: VIDE RÓTULO