Boditech

Calprotectin Control

USO PRETENDIDO

Boditech Calprotectin Control é destinado para o controle de qualidade do kit Caprotectin da Boditech.

Uso somente em diagnóstico in vitro.

COMPONENTES

Boditech Calprotectin Control é composto por ‘Boditech Calprotectin Control level 1’, ‘Boditech Calprotectin Control level 2’, ‘Instrução de Uso’ e ‘Folheto com Valores e Código de Barras’.

- Boditech Calprotectin Control é fornecido na forma liofilizada.

- O controle contém antígeno de Calprotectina, BSA e azida sódica em PBS.

- Os materiais do controle são contidos em frascos, que são embalados em um invólucro.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIAS

- Somente para diagnóstico in vitro.

- Não pipetar com a boca.

- Exercer precauções normais requeridas para manuseamento de reagentes em laboratório.

- Boditech Calprotectin Control não deve ser utilizado após a data de validade impressa na rotulagem.

- Boditech Calprotectin Control é designado apenas para o controle de qualidade dos cassetes de Calprotectina fabricados e fornecidos por Boditech Med Inc.

- Os materiais de origem humana do Boditech Calprotectin Control foram testados ao nível do doador para o anticorpo do vírus da imunodeficiência humana (HIV 1, HIV 2), o antígeno de superfície da hepatite B (HBsAg) e o anticorpo do vírus da hepatite C (HCV). O resultado encontrado foi não reativo em todos os casos. Os métodos aprovados pela FDA foram utilizados para realizar esses testes. No entanto, como nenhum método pode oferecer garantias completas quanto à ausência de agentes infecciosos, esses materiais de origem humana e todas as amostras de origem humana devem ser manuseadas como potencialmente transmissores de doenças infecciosas e devem ser descartados adequadamente.

- Todos os resíduos devem ser descartados de acordo com os requerimentos das autoridades locais.

- Boditech Calprotectin Control contém azida sódia (NaN3), que pode levar a quadros de saúde como convulsões, baixa pressão arterial e frequência cardíaca, perda de consciência, lesão pulmonar e insuficiência respiratória. Evite contato direto com a pele, olhos e vestimentas. Em caso de contato, lave a área imediatamente com água corrente.

ARMAZENAGEM E ESTABILIDADE

- Condições de Armazenagem e Estabilidade do Boditech Calprotectin Control

|  | Fechado | Aberto (Após Reconstituição) |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | 2 - 30 °C | 2 - 8 °C |
| Validade | Até a data indicada na rotulagem | 7 dias |

- Feche bem o frasco imediatamente após o uso.

- Contaminação bacteriana do Boditech Calprotectin Control reconstituído causará reduções na estabilidade de muitos componentes. Em caso de suspeita de contaminação bacteriana, o frasco deve ser descartado e um novo frasco deve ser reconstituído.

INSTRUÇÕES DE USO

Boditech Calprotectin Control é fornecido na forma liofilizada.

- Boditech Calprotectin Control deve permanecer a temperatura ambiente por no mínimo 30 minutos antes do uso.

- Reconstitua cuidadosamente o frasco de material controle liofilizado com exatamente 30 µL de água destilada e esterilizada entre +15°C e +25°C.

- Feche o frasco e misture a amostra cuidadosamente, batendo no frasco aproximadamente 30 vezes.

(Para evitar a formação de espuma, não agite o frasco.)

Por favor, consulte as instruções de uso dos cassetes de teste para maiores detalhes do procedimento do teste.

Em caso de danos na embalagem, entre em contato com o SAC da

BIOSYS LTDA.

MATERIAIS FORNECIDOS

Invólucro do Boditech Calprotectin Control (6 frascos):

| Boditech Calprotectin Control Level 1 (Frasco branco) | 3 |
| --- | --- |
| Boditech Calprotectin Control Level 2 (Frasco amarelo) | 3 |
| Instrução de uso | 1 |
| Valores do controle e Código de barras | 1 |

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADO

O resultado do teste do ‘Boditech Calprotectin Control’ deve ser consistente com o resultado esperado da folha de valores do controle.

Se os resultados do teste ficarem fora do resultado esperado, confira as causas potenciais de erros a seguir, e repita o teste depois de resolvê-las. Se o erro persistir, entre em contato com Biosys LTDA.

- Causas potenciais de erros de teste:

- Erros em um processo do teste

- Armazenamento incorreto do Boditech Calprotectin Control

- Uso do Boditech Calprotectin Control vencido ou contaminado

- Kits do Boditech Calprotectin defeituosos

- Instrumentos Boditech defeituosos.

CONTROLE DE QUALIDADE

- Testes de controle de qualidade são parte das boas práticas laboratoriais para confirmar os resultados esperados e a validade do ensaio, e devem ser realizados em intervalos regulares.

- Os testes de controle de qualidade devem ser realizados sempre que houver qualquer dúvida em relação a validade dos resultados dos testes.

- Os valores dos controles estão disponíveis na Folha de Código de Barras em anexo.

* Podem ocorrer mudanças dos valores dos analitos definidos nestes controles devido à repadronização de material de referência.

GARANTIA

Esta instrução de uso deve ser lida atentamente antes da utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do teste não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

DESCARTE

Seguir as disposições da resolução em vigor sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.

Observação: Favor consultar a tabela abaixo para identificar os diversos símbolos:

|  | Consulte as instruções de uso |
| --- | --- |
|  | Validade |
|  | Lote |
|  | Catálogo |
|  | Cuidado, consulte documentos anexos |
|  | Fabricante |
|  | Representante autorizado da Comunidade Europeia |
|  | Diagnóstico in vitro |
|  | Limites de temperatura |
|  | Não reutilizar |
|  | Este produto cumpre as exigências da Diretiva 98/79/CE relativa aos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro |

# Boditech Med Incorporated

43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon,

Chuncheon-si, Gang-won-do

Republic of Korea

Tel: +(82) -33-243-1400 / Fax: +(82) -33-243-9373

www.boditech.co.kr

Fabricado por: Boditech Med Incorporated

Importado e Distribuído por: BioSys Ltda

Rua Coronel Gomes Machado, 358, Centro, Niterói, RJ

Cep: 24020-112

CNPJ: 02.220.795/0001-79

MS – nº 10350840407

SAC: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

sac@biosys.com.br

www.biosys.com.br